## Slide 2
TECHNOLOGIE PRO ZABEZPEČENÍ PERIMETRU
RADIM KARPÍŠEK
AVANTGARDE
plotové systémy
#Needs4PIDS
microvawe
infrared beams
PIR
microonda
barriera digitale
DOPPIA TECNOLOGIA
digitální bariéry
DUÁLNÍ TECHNOLOGIE
NECHCEME FALEŠNÉ POPLACHY
MICROONDA
DIGITALE
digitální mikrovlny
inteligentní infračervené systémy
BEZPEČNOST
ALARM
PERIMETR
CERTIFIKACE
ABSOLUTE
DAVE

## Slide 3
Teorie

## Slide 4: VLIVY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
 |  | IR BARIÉRA | MW BARIÉRA | DUÁLNÍ BARIÉRA
 | RŮZNÍ MALÍ PTÁCI | FALEŠNÝ POPLACH | OK | OK
 | MALÁ ZVÍŘATA ZAJÍCI, BAŽANTI | FALEŠNÝ POPLACH | OK | OK
 | LISTÍ POLETUJÍCÍ VE VĚTRU | FALEŠNÝ POPLACH | OK | OK
 | OSLNĚNÍ SLUNCEM PŘI VÝCHODU A ZÁPADU | FALEŠNÝ POPLACH | OK | OK
 | ELEKTROMAGNETICKÉ POLE INVERTORY, VYSÍLAČE | OK | FALEŠNÝ POPLACH | OK
 | KOVOVÝ PLOT V TĚSNÉ BLÍZKOSTI | OK | FALEŠNÝ POPLACH | OK
 | FLUORESCENČNÍ ZDROJE SVĚTLA (VÝBOJKY) | OK | FALEŠNÝ POPLACH | OK

## Slide 5: VLIVY PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ A POČASÍ
 |  | IR BARIÉRA | MW BARIÉRA | DUÁLNÍ BARIÉRA
 | MLHA | DISKVALIFIKACE | OK | OK
 | DÉŠŤ | DISKVALIFIKACE | OK | OK
 | SNÍH | DISKVALIFIKACE | OK | OK
 | PÍSEK | DISKVALIFIKACE | OK | OK
 | VÝCHOD A ZÁPAD SLUNCE | DISKVALIFIKACE | OK | OK

## Slide 6: IR BARIÉRA – PRINCIP ČINNOSTI
18 – 22 cm
IR
PROBLÉM
PROBLÉM

## Slide 7: IR BARIÉRA – PRINCIP ČINNOSTI
> 50 cm
IR
PROBLÉM
PROBLÉM

## Slide 8: IR BARIÉRA – PRINCIP ČINNOSTI
18 – 22 cm
PROBLÉM
PROBLÉM
PROBLÉM
PROBLÉM
Nízké slunce
Východ
Západ
Prostranství
Problém

## Slide 9: IR BARIÉRA – PRINCIP ČINNOSTI
18 – 22 cm
Nízké slunce
Východ
Západ
Prostranství
Problém

## Slide 10: MIKROVLNNÁ BARIÉRA – PRINCIP ČINNOSTI
MW
Vysoká citlivost
Falešný poplach
Nízká citlivost
Tupá detekce

## Slide 11: MIKROVLNNÁ BARIÉRA – PRINCIP ČINNOSTI
MW
Slepé místo u patky sloupu.
PROBLÉM
PROBLÉM

## Slide 12: ABSOLUTE – PRINCIP ČINNOSTI
ABSOLUTE
IR
MW
MW Doppler

## Slide 13: ABSOLUTE – PRINCIP ČINNOSTI
ABSOLUTE
IR
MW
MW Doppler

## Slide 14: FALEŠNÉ POPLACHY A REALITA
S pojmem falešný poplach se nepracuje správně. Falešný poplach je skutečnost, kdy systém v důsledku chyby vyhlásí poplach, aniž by došlo ke spouštěcí události. Toto se v praxi sice stává, ale velmi zřídka.
False Alarm, Nuisance Alarm
Jde o různé formy rušení
VF signálem
Poruchou
Fyzikálním jevem

## Slide 15: FALEŠNÉ POPLACHY A REALITA
Lidé říkají falešný poplach, ale mají spíše na mysli poplach spuštěný něčím jiným, než očkávanou spouštěcí událostí. Jde tedy spíše o nežádoucí poplach. Toto platí všeobecně, nejen u perimetru.
Povětrnostní vliv
Přírodní prostředí
Detekce něčeho jiného

## Slide 16: FALEŠNÉ POPLACHY A REALITA
IR
Pokud je paprsek nízko nad zemí a je nastavena vysoká citlivost, můžeme očekávat každý den
MW
Pokud je nastavena vysoká citlivost, aby systém nebyl tupý, můžeme očekávat každý den
2 – 5
nežádoucích poplachů
2 – 5
nežádoucích poplachů

## Slide 17: FALEŠNÉ POPLACHY A REALITA
Důsledky falešných a zejména nežádoucích poplachů není třeba odborníkům připomínat.
Otupění pozornosti
Automatické ignorování
Přidělávání práce
Pohrdání systémem
Finanční náklady za plané výjezdy zásahové jednotky

## Slide 18: FALEŠNÉ POPLACHY A REALITA
Mikrovlna
0 6 12 18 24
t (h)
1 alarm
?
?
?
Infra
5 x mikrovlna
4 x infra

## Slide 19: JAK SE DÁ BOJOVAT
HW – dobrá technologie, kvalitní součástky, testovat, testovat, testovat.
SW – tady se výrobci hodně liší, SW dokáže hodně nežádoucích poplachů odchytit, testovat, testovat, testovat.
Nastavení systému, zde je potřebná znalost problematiky, zkušenosti z praxe, testovat, testovat, testovat.
Vyhodnocení, důležitá věc, tady se rozhoduje, jestli poplacový výstup bude aktivován, nebo ne.

## Slide 20: JAK SE DÁ BOJOVAT
Mikrovlna
t (h)
alarm
?
?
Infra
1 minuta
1 minuta
Při skutečném vstupu do střeženého prostoru, je mikrovlna vždy aktivátor události
OSTRÝ POPLACH Z OBOU TECHNOLOGIÍ

## Slide 21: JAK SE DÁ BOJOVAT
1 440 minut = 1 den
1 440 / 5 = 288
1 440 / 4 = 360
1 440 / 2 = 720
720 x menší šance na poplach, tedy 0.00277 poplachu za den, což x 365 je 1 za rok.
Mikrovlna 5 x za den
Infra 4 x za den
Dobrá mikrovlna 2 za den
Dobré infra 2 za den
NEŽÁDOUCÍ
POPLACHY ZA ROK
1-2

## Slide 22: JAK SE DÁ BOJOVAT
5 detekčních scénářů pro IR, kde lze nastavit kombinaci paprsků a dobu přerušení pro detekci poplachu.

## Slide 23: JAK SE DÁ BOJOVAT
5 detekčních scénářů pro IR, kde lze nastavit kombinaci paprsků pro potlačení poplachu.

## Slide 24: JAK SE DÁ BOJOVAT
PREDICTIVE MAINTENANCE
Algoritmus pro permanentní sledování síly IR signálu (SEA) včas vyhodnotí pokles a pošle upozornění při poklesu pod kritickou úroveň.
TARGET DIRECTION
Detekce směru průchodu prostorem.
IR REMOTE MANAGEMENT
Vzdálená aktivace a deaktivace jednotlivých IR.
SIGNAL EFFICIENCY ANALYSIS

## Slide 26
ELIMINACE MRTVÉ ZÓNY

## Slide 29
Produkty

## Slide 30: PŘEHLED TECHNOLOGIÍ
Absolute PRO
Absolute PLUS
EKO DT
Dave RS
Dave
MES
Avantgarde
EKO IR

## Slide 31: PŘEHLED TECHNOLOGIÍ
Absolute PRO
Absolute PLUS
EKO DT
Dave RS
Dave
MES
Avantgarde
EKO IR
DUÁLNÍ TECHNOLOGIE
IR + MW
SAMOTNÁ
MIKROVLNA
POUZE INFRA

## Slide 32: DUÁLNÍ TECHNOLOGIE ABSOLUTE
Absolute PRO
IMTDT200/2.0 (3x IR)
2.5 (4x IR), 3.0 (5x IR)
Max. 18x IR, Sloup max. 4m
Dosah 200m, obousměrné IR
IP Native, Možnost PoE
Individuální konfigurace IR
5 detekčních scénářů
Absolute PLUS
IMN050, dosah 50m
IMN080, dosah 80m
IMN200, dosah 200m
Max. 8x IR, Sloup max. 4m
Obousměrné IR
Konfigurovatelný HW
EKO DT
Ekonomická varianta duálních bariér. Nepoužívá obousměrné IR, dosah 50, nebo 100m
EK2DT50
EK2DT100
4. KATEGORIE

## Slide 33: DUÁLNÍ TECHNOLOGIE ABSOLUTE
Absolute PRO
Absolute PLUS
EKO DT

## Slide 34: DUÁLNÍ TECHNOLOGIE ABSOLUTE
Absolute – volitelný horní kryt s tamperem

## Slide 35: DUÁLNÍ TECNOLOGIE ABSOLUTE
Absolute PRO
EKO DT

## Slide 37: PROPOJENÍ S IPLOG METEL TVOŘÍ NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ, BEZPEČNÝ SYSTÉM

## Slide 38: METEL IPLOG-G2E-RE8.2E a IPLOG-G2E-01-RE8.2E
Funkce systému je monitorována diagnostickým softwarem ABSOLUTE PRO (SICURIT PPS).
METEL IPLOG rovněž plní funkci IP Watchdogu, který prostřednictvím e-mailů nebo SMS zpráv informuje klienta a servisního technika o nedostupnosti nainstalovaných IP zařízení na síti.
Dlouhodobá spolupráce firem SICURIT CS, SICURIT ALARMITALIA a METEL vedla k vytvoření nových typů řídicích jednotek IPLOG-G2E-RE8.2E a IPLOG-G2E-01-RE8.2E, které jsou optimalizovány pro perimetrické aplikace se systémy SICURIT ABSOLUTE PRO.
RE8.2E
BEZ IF SLOTU
01
RS485 PRO DALŠÍ SAMOSTATNÉ I/O
G-2E BEZ GSM

## Slide 39: MIKROVLNY
DAVE RS
Dosah až 200m
DSP
Konfigurace po RS485
Možnost ručního nastavení
S modulem CMH9000DAVE možnost konfigurace po LAN
DAVE
Dosah až 200m
DSP
Ruční nastavení
MES
Ekonomická varianta pro kratší vzdálenost, používá planární technologii. Výhodou jsou velmi kompaktní rozměry. Dosah 50m a 80m.
4. KATEGORIE

## Slide 40: MIKROVLNY
DAVE RS
DAVE
MES
4. KATEGORIE

## Slide 42: INFRABARIÉRY VE SLOUPECH
Avantgarde
Dosah 200m
IP Native
Sloup 2, 2.5, 3.0m
Max výška 4m
Obousměrné IR
3 – 18x IR
Možnost PoE
Avantgarde WM
Dosah až 200m
IP Native
Sloup 1.0, 1.5m
Speciálně upraveno pro použití na stěně
Obousměrné IR
Možnost PoE
ECO IR
Ekonomická varianta IR bariér. Nepoužívá obousměrné IR.
Dosah 150m
Funkce „AND“ pro definici poplachu.
4. KATEGORIE

## Slide 43: INFRABARIÉRY VE SLOUPECH
Avantgarde
Avantgarde WM
ECO IR
4. KATEGORIE

## Slide 44: INFRABARIÉRY VE SLOUPECH
Avantgarde

## Slide 46: SAMOSTATNÉ INFRAZÁVORY BAD / BAT
 | BAD 60 | BAD 100 | BAT 100 | BAT 150 | BAT 250
Dosah | 60 m | 100 m | 100 m | 150 m | 250 m
Paprsky | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
Kanály | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Diskvalifikace | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO
Krytí | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65
Rozměry (mm) | 211 x 75 x 80 | 211 x 75 x 80 | 270 x 98 x 88 | 270 x 98 x 88 | 270 x 98 x 88
Odběr z 12 VDC | 75 mA | 85 mA | 80 mA | 90 mA | 110 mA
Úplně prachotěsné, odolné vůči tryskající vodě ze všech směrů z trysky 6,3 mm při průtoku 12,5 l/min.
-25°C až +55°C
SKLENĚNÁ
OPTIKA

## Slide 47: SAMOSTATNÉ UNIVERZÁLNÍ HLINÍKOVÉ SLOUPY BEC
BEC
Hliníkový sloup se spoustou příslušenství, dodává se v různých rozměrech a různých barvách. Lze se přizpůsobit přání klienta. Tento typ je robustnější konstrukce.
 | BEC 150 | BEC 200 | BEC 250 | BEC 300
Výška sloupu | 1,5 m | 2 m | 2.5 m | 3 m
Rozměr | 16,6 x 15,5 cm | 16,6 x 15,5 cm | 16,6 x 15,5 cm | 16,6 x 15,5 cm

## Slide 48: SAMOSTATNÉ UNIVERZÁLNÍ HLINÍKOVÉ SLOUPY BET
BET
Hliníkový sloup se spoustou příslušenství, dodává se v různých rozměrech a různých barvách. Lze se přizpůsobit přání klienta. Tento typ je levnější.
 | BET 100 | BET 150 | BET 200 | BET 250 | BET 300
Výška sloupu | 1 m | 1,5 m | 2 m | 2.5 m | 3 m
Rozměr | 14,4 x 12,8 cm | 14,4 x 12,8 cm | 14,4 x 12,8 cm | 14,4 x 12,8 cm | 14,4 x 12,8 cm

## Slide 49: IR MINIBARIÉRY BA30
Produkt | BA30100 | BA30140 | BA30200
Napájecí napětí | 12 - 15 VDC |  | 
Proudový odběr | < 50 mA |  | 
Délka | 1,00 m | 1,40 m | 2,00 m
Počet paprsků | 6 | 8 | 12
Rozměr koncových dílů | 39 x 48 mm |  | 
Rozměr lišty | 36 x 35 mm |  | 
Počet kanálů | 2 (A a B) |  | 
Venkovní dosah | 30 m |  | 
Doba přerušení IR paprsku | 40 ms |  | 
Čas sepnutí poplachového relé | min. 1 s |  | 
Materiál | Hliník, plexisklo |  | 
Alarmové relé | kontakt N.O./N.C. DC 30V 2 A max. |  | 
Provozní teplota | -25°C ÷ 70°C |  | 
Venkovní krytí | IP65 |  | 

## Slide 50: IR MINIBARIÉRY BA100
Produkt | BA100100 | BA100140 | BA100200
Napájecí napětí | 12 - 15 VDC |  | 
Proudový odběr | < 100 mA |  | 
Délka | 1,00 m | 1,40 m | 2,00 m
Počet paprsků | 6 | 8 | 12
Rozměr koncových dílů | 39 x 48 mm |  | 
Rozměr lišty | 36 x 35 mm |  | 
Počet kanálů | 2 (A a B) |  | 
Venkovní dosah | 100 m |  | 
Doba přerušení IR paprsku | 40 ms |  | 
Čas sepnutí poplachového relé | min. 1 s |  | 
Materiál | Hliník, plexisklo |  | 
Alarmové relé | kontakt N.O./N.C. DC 30V 2 A max. |  | 
Provozní teplota | -25°C ÷ 70°C |  | 
Venkovní krytí | IP65 |  | 

## Slide 51
Ukázky z instalací

## Slide 54
ŠVÉDSKO
USA
SAUDSKÁ ARÁBIE
KUWAIT
JIŽNÍ KOREA
ITÁLIE

## Slide 55
ŠVÉDSKO
USA
SAUDSKÁ ARÁBIE
KUWAIT
JIŽNÍ KOREA
ITÁLIE

## Slide 56
ŠVÉDSKO
USA
SAUDSKÁ ARÁBIE
KUWAIT
JIŽNÍ KOREA
ITÁLIE

## Slide 57: POKUD JE TŘEBA, PROPOJÍME VŠE DO JEDNOHO CELKU

## Slide 58
Další technologie?

## Slide 59: SICURFLEX A JEHO VARIANTY
Plotový systém
500 m tribo
200 m vibro

## Slide 60
Další technologie?
FLEXGUARD
GARDEN
ZONE

## Slide 61
GARDEN
Bezdrátové zabezpečení plotu
Přednastavený KIT 10, 25, 50, 100m
Možnost integrace do jakékoliv EZS

## Slide 62
Další technologie?
WALLGUARD
Detekce bourání zdiva
Detekce vrtacího kladiva

## Slide 63: INFRATRONIC
Venkovní PIR
Dosah 150 m
Vypadá jako kamera

## Slide 64: VENKOVNÍ DETEKTORY

## Slide 65: VENKOVNÍ DETEKTORY

## Slide 66
Komponenty pro zabezpečení perimetru sami vyvíjíme a sami vyrábíme.
Nevytváříme si domněnky, prostě víme jak to udělat nejlépe. Pořád to testujeme a monitorujeme a zabýváme se tím od nepaměti.
Naše výrobky nedělají falešné poplachy.

## Slide 67
Co ještě děláme?

## Slide 68: MOBILNÍ KAMEROVÝ BOD

## Slide 69: VIRTUÁLNÍ A MECHANICKÉ TURNIKETY

## Slide 70: EZS S AUTOMATIZACÍ INIM

## Slide 71: DETEKCE POHYBU A INTELIGENTNÍ ANALÝZY OBRAZU

## Slide 72: ROZPOZNÁVÁNÍ TVÁŘÍ, VOZIDEL, NÁVŠTĚVNÍ SYSTÉMY

## Slide 73: GEUTEBRUCK
100% KOMPATIBILNÍ

## Slide 74: GEUTEBRUCK

## Slide 77: DĚKUJI ZA POZORNOST RADIM KARPÍŠEK

## Slide 78: DĚKUJI ZA POZORNOST

## Slide 79: DĚKUJI ZA POZORNOST
STOP